# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, Банк Татарстан №8610 ПАО Сбербанк России г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. Б/Н                                                                                                   	        от «11» августа 2021 г.

Коммерческое предложение

Автомобильные пожарные лестницы АЛ-30 (4320) мод. 1-КЗ, АЛ-30(43502) мод.1-КЗ и АЛ-30(43118) мод. 1-КЗ предназначены для:

- доставки к месту пожара боевого расчета и пожарного оборудования;

- подъема  боевого расчета и пожарного оборудования на высоту до 30 м

для проведения пожаротушения, спасательных и других видов работ;

- эвакуации людей с высоты до 30 м;

-тушения пожара водой или воздушно-механической пеной;

-подъема грузов в качестве крана(при полностью сдвинутой лестнице).

Вид климатического исполнения автолестниц У1 ГОСТ 15150 для работ в районах с температурой окружающего воздуха от минус 40° С до плюс 40°С и скорости ветра на высоте 30 м не более 10 м/с , и более 10 м/с при использовании растяжных веревок. Размещение в период ожидания по ГОСТ 12.4.009 (помещения с температурой воздуха не ниже плюс 10°С)

Автолестница пожарная АЛ -30 изготавливается по ТУ 4854-012-47108169-2003

Рабочая зона обслуживания АЛ-30

| Характеристики | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | АЛ-30(43502) мод. 1-КЗ |
| Базовое шасси | КАМАЗ- 43502 |
| Габаритные размеры автолестницы в транспортном положении,мм длина ширина высота | 10500 2500 3570 |
| Масса автолестницы полная, кг | 12660 |
| Распределение полной массы на оси базового шасси,кг, не более переднюю заднюю | 5290 7370 |
| Максимальная скорость,км/ч | 80 |
| Размеры опорного контура,мм не менее: продольный поперечный | 4000 3500 |
| Максимальная рабочая высота подъема(лестница полностью выдвинута и поднята на максимальный угол),м | 30,4 |
| Максимальная рабочая нагрузка на вершину неприслоненной лестницы при максимальном вылете, кгс,не менее | 160 |
| Грузоподъемность лестницы при использовании ее в качестве крана(лестница полностью выдвинута),т не более | 1 |
| Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полностью выдвинутую и неприслоненную лестницу при максимальном вылете, кгс, не менее | 160 |
| Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полностью выдвинутую лестницу с прислоненной вершиной при максимальном вылете, кгс, не менее | 560 |
| Минимальный угол подъема лестницы, при котором возможен ее поворот на 360 °, град | 10 |
| Угол поворота лестницы(вправо, влево) при круговом вращении, град | 360 |
| Максимальный вылет лестницы от оси вращения подъемно-поворотного основания с максимальной нагрузкой на вершине, м | 16 |
| Минимальный вылет лестницы при ее максимальной длине, м | 6,75 |
| Время установки на выносные опоры, с , не более | 50 |
| Время маневров лестницы при максимальной скорости движения без нагрузки, с, не более: - при подъеме от минимального угла до максимального; -при опускании от максимального угла до минимального; -при выдвигания на полную длину при максимальном угле подъема лестницы; -при сдвигании(полном) при максимальном угле подъема лестницы; -при повороте на 360° вправо или влево при полностью сдвинутой и поднятой на максимальный угол лестнице | 45 40 40 35 50 |
| Время маневров лестницы при максимальной скорости движения с рабочей нагрузкой на вершине лестницы ( в люльке),с, не более: -при подъеме от минимального угла до максимального; -при опускании от максимального угла до минимального; -при выдвигании на полную длину при максимальном угле подъема лестницы; -при сдвигании(полном) при максимальном угле подъема лестницы; -при повороте на 360° вправо и влево; -при подъеме (опускании) люльки от уровня земли до максимальной высоты | 60 55 45 40 65 - |
| Максимально допустимый прогиб вершины полностью выдвинутой лестницы при минимальном угле подъема и максимальной рабочей нагрузке на вершине м, не более | 0,5 |
| Минимальный радиус поворота( по наружной точке АЛ),м, не более | 10,5 |
| Углы свеса, град, не менее: передний задний | 33 23 |

Условия поставки

| Условия оплаты | 70% предоплата, 30% по факту уведомления о готовности ТС к отгрузке |
| --- | --- |
| Срок изготовления | 60 рабочих дней после оплаты аванса |
| Условия гарантии | 24 месяца |

Примечание: доставка техники осуществляется на условии самовывоза! Предложение действительно до31.12.2021г.

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»	 		                  	Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45