# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. __б/н_______                                                                                                    	    от «8» апреля2021г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку телескопического автогидроподъемника АПТ-18 на базе КАМАЗ-43253-3010-69 КАМАЗ-4308

Автогидроподъемник АПТ-18 с электроизолированной алюминиевой люлькой предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей с материалами и инструментами на высоту до18 м.

Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами  управления навесным оборудованием: нижним – на поворотной платформе и верхним – в люльке.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от – 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Технические характеристики АПТ-18

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси | КАМАЗ-4308; 43253 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Число мест в кабине шасси | 3 |
| Высота подъема, максимальная, м | 18 |
| Вылет, максимальный, м | 12 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 200 |
| Габаритные размеры, м | 7,65х2,5х3,7 |
| Масса подъемника полная, кг не более | 9 751 |
| Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В | 1000 |

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50% предоплата, 50% по факту уведомления о готовности ТС к отгрузке |
| --- | --- |
| Срок изготовления: | 35 рабочих дней |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: доставка техники осуществляется на условии самовывоза!

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»	 		                  	Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45