# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел     (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. б/н                                                                                                   	         от «» г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку телескопического автогидроподъемника АПТ-30 на УРАЛ-4320 1921-60 Е-5

Подъемник АПТ-30 с электроизолированной алюминиевой поворотной люлькой предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 30 м.

Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 1000В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами управления навесного оборудования: нижним – на поворотной платформе и верхним – в люльке.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от - 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Рабочая зона обслуживания АПТ-30

Технические характеристики АПТ-30

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси | УРАЛ-4320 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Число мест в кабине шасси | 3 |
| Высота подъема, максимальная, м | 30 |
| Вылет, м, максимальная/загрузка , кг (линейная зависимость от загрузки люльки | 17±0.2м/100кг 14±0,2м/300кг |
| Полная масса, кг | 15 425 |
| Габаритные размеры, м | 11,595х2,5х3,7 |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 200 |
| Угол поворота люльки, градус | 45 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В | 1000 |

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50% предоплата, 50% по факту уведомления о готовности ТС к отгрузке |
| --- | --- |
| Срок изготовления: | 40 рабочих дней |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: доставка техники осуществляется на условии самовывоза!

КП действует 60 рабочих дней!

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»	 		                  	Тимофеев Д.А.

Сайт: www.kazanemz.ru

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45