# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. б/н                                                                                                     	                от «18» октября 2023г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку телескопического автогидроподъемника ПСС-131.22Э на шасси КАМАЗ-43118(с плоской низкой крышей.)

Автогидроподъемник ПСС-131.22Э с электроизолированной алюминиевой люлькой предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 22 м.

Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами управления навесным оборудованием: нижним – на поворотной платформе и верхним – в люльке.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от - 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Рабочая зона обслуживания ПСС-131.22Э

Технические характеристики ПСС-131.22Э

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Число мест в кабине шасси | 2 |
| Высота подъема, максимальная, м | 22 |
| Вылет, максимальный, м | 12,25 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Габаритные размеры, м | 9,67х2,5х3,98 |
| Масса подъемника полная, кг не более | 12 580 |
| Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В | 1000 |

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50 % предоплата 50 % по факту уведомления о готовности ТС к отгрузки |
| --- | --- |
| Срок изготовления: | 1 квартал 2024г. |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: доставка осуществляется на условии самовывоза!

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»	 				Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45