# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. б/н                                                                                                    	         от 13 01, 2021г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку телескопического автогидроподъемника ТА-18 на шасси. ГАЗ C41A23(Садко некст)

Подъемник ТА-18 с электроизолированной алюминиевой люлькой предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 18 м.

Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами управления навесным оборудованием: выносным и расположенным в люльке.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от – 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Рабочая зона обслуживания ТА-18

Технические характеристики ТА-18

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси | ГАЗ C41A23 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Число мест в кабине шасси | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Высота подъема, максимальная, м | 18 |
| Вылет, м, максимальная/загрузка , кг (линейная зависимость от загрузки люльки | 13±0.2м/100кг 10±0,2м/300кг |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 120 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Габаритные размеры, м | 7,4х2,5х3,53 |
| Масса подъемника полная, кг не более | 6 280 |
| Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В | 1000 |
| Срок службы подъемника, лет | 8 |

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50% предоплата,50% по факту уведомления о готовности ТС к отгрузке/ |
| --- | --- |
| Срок изготовления: | Март 2021 |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»	 		                  	Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45