# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. __б/н                                                                                                                          от «06» октября 2023г

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку телескопического автогидроподъемника ТА-18 на шасси  ГАЗ C42А43  с 2-х рядн. Кабиной)

Подъемник ТА-18 с электроизолированной алюминиевой люлькой предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 18 м.

Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами управления навесным оборудованием: выносным и расположенным в люльке.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от - 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Технические характеристики ТА-18

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси | С42А43 |
| Кабина | цельнометаллическая, трехдверная, семиместный |
| Колесная формула | 4х4 |
| Число мест в кабине шасси | 7 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| База, мм | 4400 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1800 |
| Высота подъема, максимальная, м | 18 |
| Вылет, м, максимальная/загрузка , кг (линейная зависимость от загрузки люльки | 13±0.2м/100кг 10±0,2м/300кг |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 120 |
| Схема компоновки ТС | капотная |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Габаритные размеры, м | 7,6х2,5х3,84 |
| Масса подъемника полная, кг не более | 6600 |
| Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В | 1000 |

Рабочая зона обслуживания ТА-18

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50% на 50%(шасси давальческое) / |
| --- | --- |
| Срок изготовления: | 45 рабочих дней |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: доставка осуществляется только на условии самовывоза!

КП действует 30 рабочих дней!

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»	 		                  	Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45