# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                              Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                            Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## От «16» июня 2023г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку телескопического автогидроподъемника ТА-22 на шасси ГАЗ C41A23(с поворотной люлькой на 90 градусов влево, вправо).

Подъемник ТА-22 предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей с материалами и инструментами на высоту до 22 м.

Наличие алюминиевой изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами управления навесным оборудованием: выносным и расположенным в люльке.

Технические характеристики ТА-22

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси | ГАЗ C41A23(Садко некст) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Число мест в кабине шасси | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 120 |
| Высота подъема, максимальная, м | 22 |
| Полная масса подъемника, кг | 6 630 |
| Вылет, м, максимальная/загрузка , кг (линейная зависимость от загрузки люльки) | 13±0.2м/100кг 10±0,2м/300кг |
| Угол вращения поворотной части при выдвинутой стреле, градусов | 295 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Распределение массы в транспортном положении на оси, кг: - переднюю - заднюю (тележку) | 2 777 3 853 |
| Габаритные размеры, м | 7,27х2,5х3,83 |
| Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В | 1000 |

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50% предоплата, 50% по факту уведомления о готовности ТС к отгрузке |
| --- | --- |
| Срок поставки: | 90 рабочих дней |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: доставка осуществляется на условии самовывоза!

КП действует 60 рабочих дней!

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»					Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45