# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. Б/Н                                                                                                    	           от «»  2023г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ в ответ на Ваш запрос, предлагает поставку автогидроподъемника ТКА-37 на шасси КАМАЗ-43118, 5350, 65115.

Автогидроподъемник ТКА-37 предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 37 м.

Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами  управления навесным оборудованием: нижним выносным на поворотной платформе и верхним – в люльке.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от – 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Технические характеристики ТКА-37

| Характеристики | Нормы показателей |
| --- | --- |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Рабочая высота подъема, м | 37 |
| Вылет стрелы, м, максимальный при 400 кг при 100 кг | 19,6 23.4 |
| Время подъема рабочей платформы на максимальную высоту, с | 250 |
| Частота вращения поворотной части, максимальная, с‾¹ (об/мин) | 0,0083 (0,5) |
| Угол поворота стрелы в плане, градусы | 360 |
| Угол поворота рабочей платформы в горизонтальной плоскости, градусы | ± 90 |
| Диапазон угла подъема стрелы, градусы | 0 – 80 |
| Транспортная скорость подъемника, км/ч | 80 |
| Масса подъемника, кг | 15800 |
| Распределение массы в транспортном положении на оси, кг: - переднюю; - заднюю (тележку) | 5600 5100/5100 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: - длина; - ширина; - высота | 9897 2550 3817 |
| Допускаемое рабочее напряжение в линии электропередачи при работе подъемника, В | 1000 |

Рабочая зона обслуживания ТКА-37

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50%предоплата /50% по факту получения уведомления о готовности тс к отгрузке(шасси давальческое) |
| --- | --- |
| Срок изготовления: | 40 рабочих дней в зависимости от загруженности предприятия с правом досрочной поставки |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: доставка осуществляется только на условии самовывоза!

КП действует в течение 60 рабочих дней!

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»					Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45