# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

### Исх. _________                                                                                                                                  от «14» Февраля  2023г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку коленчато-телескопического автогидроподъемника ТКА-37 на базе КАМАЗ-65115.Автогидроподъемник ТКА-37 предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 37 м.Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами  управления навесным оборудованием: нижним – выносным и верхним – в люльке. Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от – 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Технические характеристики ТКА-37

| Характеристики | Нормы показателей |
| --- | --- |
| Шасси | КАМАЗ-65115 |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Количество экипажа в кабине шасси, чел. | 2 |
| Рабочая высота подъема, м | 37 |
| Вылет, м, максимальный при 400кг при 100 кг | 19,6 23.4 |
| База шасси, м | 3,69+1,32 |
| Колея колес, м: - передних - задних (тележки) | 2,26 1,856 |
| Параметры маневренности, м: - ширина коридора при повороте на π рад (180˚) - ширина коридора при повороте на π/2 рад (90˚) - минимальный радиус поворота | 19,4 5,9 7,5 |
| Опорный контур, м: - продольный (левый/правый) - поперечный (передний/задний) | 5,975/5,74 5,4/5,18 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 250 |
| Максимальная частота вращения поворотной части, с | 0,0083 (0,5) |
| Угол поворота рабочей платформы, градус | 360 |
| Диапазон угла подъема стрелы, градусы | 0 – 80 |
| Угол поворота люльки, градус | ±90 |
| Место управления: - механизмами, расположенными на поворотной части подъемника; - выносными опорами; - передвижением в транспортном положении | выносной (нижний) и верхний на рабочей платформе пульты управления пульт выносных опор кабина водителя |
| Способ управления: - выносными опорами; - стрелой; - механизмами передвижения | гидравлический электрогидравлический механический |
| Масса подъемника, кг | 15 245 |
| Габариты в транспортном положении, м: - длина - ширина - высота | 9,713 2,5 3,513 |
| Допускаемое рабочее напряжение линии электропередачи при работе подъемника, В, не более | 1000 |
| Цена АГП ТКА-37 НДС 20% (шасси наше) | 19 095 000 (с разовым одобрением) |

Условия поставки

| Условия оплаты | 50% предоплата, 50% по факту уведомления о готовности ТС к отгрузке |
| --- | --- |
| Срок изготовления | 170 раб/дней, в зависимости от загруженности производства |
| Условия гарантии | 12 месяцев |

Примечание: доставка техники осуществляется только на условии самовывоза!

Начальник КО ООО «КЭМЗ»							Тимофеев Д.А.

E-mail: kazanemz@mi.ru

Телефон: (843)564-37-45