# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. Б/Н                                                                                                   	         от « »  г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку коленчато-телескопического автогидроподъемника ТКА-37 на базе УРАЛ-4320-6921-72Е5. некст

Автогидроподъемник ТКА-37 предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 37 м.

Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 1000 В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами  управления навесным оборудованием: нижним выносным и верхним – в люльке.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от – 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Технические характеристики ТКА-37

| Характеристики | Нормы показателей |
| --- | --- |
| Шасси | Урал-4320 |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Количество экипажа в кабине шасси, чел. | 3 |
| Рабочая высота подъема, м | 37 |
| Вылет, м, максимальный при 400кг при 100 кг | 19,6 23.4 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 250 |
| Угол поворота рабочей платформы, градус | 360 |
| Диапазон угла подъема стрелы, градусы | 0 – 80 |
| Угол поворота люльки, градус | ±90 |
| Место управления: - механизмами, расположенными на поворотной части подъемника; - выносными опорами; - передвижением в транспортном положении | выносной (нижний) и верхний на рабочей платформе пульты управления пульт выносных опор |
| Способ управления: - выносными опорами; - стрелой; - механизмами передвижения | гидравлический электрогидравлический механический |
| Масса подъемника, кг | 15 860 |
| Габариты в транспортном положении, м: - длина - ширина - высота | 10,9 2,5 3,76 |
| Допускаемое рабочее напряжение линии электропередачи при работе подъемника, В, не более | 1000 |
| Цена навесное АГП ТКА-37), руб. с НДС 20% |  |

Условия поставки

| Условия оплаты | 70% предоплата, 30% по факту уведомления о готовности ТС к отгрузке / |
| --- | --- |
| Срок изготовления | 40 рабочих дней |
| Условия гарантии | 12 месяцев |

Примечание: доставка техники осуществляется только на условии самовывоза!

КП действует 60 рабочих дне!

Начальник КО ООО «КЭМЗ»							Тимофеев Д.А.

E-mail: kazanemz@mi.ru

Телефон: (843)564-37-45