# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. _________                                                                                                    	       от «27» июня  2022г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку двухколенного автогидроподъемника ВС-22.05 на шасси УРАЛ-4320-1121-73Е5,4320-6121-73Е5(шасси должно быть укомплектовано КОМом под НШ32)

Подъемник ВС-22.05 предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей с материалами и инструментами на высоту до 22 м. Подъемник снабжен двумя пультами управления навесным оборудованием: нижним – на поворотной платформе и верхним – в люльке.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от - 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Технические характеристики ВС-22.05

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси* | УРАЛ-4320 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 200 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Высота подъема, максимальная, м | 22 |
| Вылет, максимальный, м | 9,5 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Полная масса подъемника, кг | 12 625 |
| Габаритные размеры, м | 11,15х2,5х3,85 |

Рабочая зона обслуживания ВС-22.02

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50% предоплата, 50% по факту уведомления о готовности ТС к отгрузке/ |
| --- | --- |
| Срок изготовления: | 30 рабочих дней с правом досрочной поставки |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: Доставка осуществляется только на условии самовывоза!

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»					Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45