# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел    (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх.    Б/н                                                                                                 	   от «14» февраля 2023г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку трехколенчатого автогидроподъемника ВС-22.06 с ЭИ на базе КАМАЗ-43118-3027-50 (с плоской низкой крышей)

Подъемник ВС-22.06ЭИ (3х кол. стрела) с электроизоляционной люлькой  предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей с материалами и инструментами на высоту до 22 метров.

Подъемник снабжен двумя пультами управления навесным оборудованием: на поворотной раме и расположенным в люльке.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от - 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Рабочая зона обслуживания ВС-22.06

Технические характеристики ВС-22.06

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Высота подъема, максимальная, м | 22 |
| Вылет, максимальный, м | 9,5 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 200 |
| Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В* | 1000 |
| Габаритные размеры, м | 9,30х2,5х3,99 |
| Масса подъемника полная, кг не более | 12820 |

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50 % аванс 50 % по факту получения уведомления о отгрузке (шасси давальческое) /70% аванс, 30% по готовности к передаче (шасси наше) |
| --- | --- |
| Срок поставки: | 60 рабочих дней |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: доставка осуществляется на условии самовывоза!

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»					Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45