# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                             Коммерческий отдел     (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. Б/Н                                                                                                   	     от « » г.

.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку коленчатого автогидроподъемника ВС-28У с ЭИ  на базе

Урал-4320-1921-60Е-5; (шасси должно быть укомплектовано  КОМом под НШ-32)

Подъемник автомобильный гидравлический ВС-28У  с электроизоляционной люлькой до 1000в, предназначен для подъема людей с инструментом и материалами на высоту до 28 м при выполнении строительно-монтажных и других работ.

Подъемник ВС-28У установлен на шасси автомобиля и работает на четырех дополнительных откидных опорах рамы опорной. На поворотной колонне установлена трехколенная стрела с рабочей платформой грузоподъемностью 250 кг. Механизм поворота обеспечивает поворот стрелы с рабочей платформой в горизонтальной плоскости с помощью гидромотора, отбор мощности производится от коробки передач шасси автомобиля. Подъем и опускание стрелы производится гидроцилиндрами, подъем и опускание откидных опор производится четырьмя гидроцилиндрами, гильзы всех цилиндров изготовлены из стали высокого качества импортного производства, внутренняя поверхность гильз хонингованная, штоки изготовлены из стали высокого качества импортного производства, наружная поверхность хромированная, применены гидрозамки импортного производства. Трубы гидроразводки и арматура изготовлены из высокопрочной стали импортного производства.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от - 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Рабочая зона обслуживания ВС-28У

Технические характеристики ВС-28У

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси | Урал-4320 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Число мест в кабине шасси | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 210 |
| Высота подъема, максимальная, м | 28 |
| Вылет, максимальный, м | 13,8 |
| Полная масса подъемника, кг | 15 600 |
| Габаритные размеры, м | 11,97х2,5х3,8 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Номинальное рабочее давление в гидросистеме кг/см2 Размер люльки (2 чел) | 160 1900*720*1100 |

Условия поставки

| Условия оплаты: | 70 % предоплата, 30% по факту уведомления о готовности ТС |
| --- | --- |
| Срок изготовления: | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: доставка осуществляется только на условии самовывоза!

КП действует 60 рабочих дней!

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»					Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45