# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел     (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. _________                                                                                                              от «26» августа 2023г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку коленчатого автогидроподъемника ВС-28К с ЭИ (трехколенная стрела с электроизоляционной люлькой) на шасси КАМАЗ-43118, (с плоской низкой крышей)

Подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К предназначен для подъема людей с инструментом и материалами на высоту до 28 м при выполнении строительно-монтажных и других работ.

Подъемник ВС-28К установлен на шасси автомобиля и работает на четырех дополнительных откидных опорах рамы опорной. На поворотной колонне установлена трехколенная стрела с рабочей платформой грузоподъемностью 250 кг. Механизм поворота обеспечивает поворот стрелы с рабочей платформой в горизонтальной плоскости с помощью гидромотора, отбор мощности производится от коробки передач шасси автомобиля. Подъем и опускание стрелы производится гидроцилиндрами, подъем и опускание откидных опор производится четырьмя гидроцилиндрами, гильзы всех цилиндров изготовлены из стали высокого качества импортного производства, внутренняя поверхность гильз хонингованная, штоки изготовлены из стали высокого качества импортного производства, наружная поверхность хромированная, применены гидрозамки импортного производства. Трубы гидроразводки и арматура изготовлены из высокопрочной стали импортного производства. Оборудован приборами безопасности –ОПГ

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от - 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Рабочая зона обслуживания ВС-28К

Технические характеристики ВС-28К

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Число мест в кабине шасси | 2 |
| Высота подъема, максимальная, м | 28 |
| Вылет, максимальный, м | 13,8 |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 210 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Габаритные размеры, м | 11,97х2,5х3,9 |
| Масса подъемника полная, кг не более | 14 800 |
| Электроизоляция, В | 1000 в |

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50% аванс 50% по факту уведомления о готовности ТС к отгрузке |
| --- | --- |
| Срок изготовления: | Первый квартал 20.24 |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: Доставка осуществляется только на условии самовывоза!

КП действует 70 рабочих дней.

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»					Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45