# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39                            Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

www.kazanemz.ru                                                                                          Коммерческий отдел     (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с  30101810600000000603,  ОКОНХ  14171, ОКПО  47108169

### ИНН 1658156908,  БИК  049205603, КПП 165801001

## Исх. б/н                                                                                                                            от «04» 10.2023г.

Коммерческое предложение

ООО КЭМЗ предлагает поставку коленчатого автогидроподъемника ВС-28К с ЭИ (трехколенная стрела с электроизоляционной люлькой) на шасси КАМАЗ-43253

Подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К с ЭИ предназначен для подъема людей с инструментом и материалами на высоту до 28м при выполнении строительно-монтажных и других работ.

Подъемник ВС-28К установлен на шасси автомобиля и работает на четырех дополнительных откидных опорах рамы опорной. На поворотной колонне установлена трехколенная стрела с рабочей платформой грузоподъемностью 250 кг. Механизм поворота обеспечивает поворот стрелы с рабочей платформой в горизонтальной плоскости с помощью гидромотора, отбор мощности производится от коробки передач шасси автомобиля. Трубы гидроразводки и арматура изготовлены из высокопрочной стали импортного производства.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от - 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

Рабочая зона обслуживания ВС-28К

Технические характеристики ВС-28К

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси | КАМАЗ-43253 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Число мест в кабине шасси | 2 |
| Высота подъема, максимальная, м | 28 |
| Вылет, максимальный, м | 13,8 |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 210 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Габаритные размеры, м | 11,970х2,5х3,9 |
| Масса подъемника полная, кг не более | 11 945 |
| Электроизоляция, В | 1000 |
| Продольный и поперечный контур | 4980*4660 |

Условия поставки

| Условия оплаты: | 50% предоплата, 50% по факту уведомления о готовности ТС к отгрузке. |
| --- | --- |
| Срок изготовления: | 60 рабочих дней, в зависимости от загруженности производства |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

Примечание: Доставка осуществляется только на условии самовывоза!

КП действует 60 рабочих дней.

Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ»					Тимофеев Д.А.

E-mail: kemz-ko@mail.ru

Телефон: (843)564-37-45